## Slide 1
GPPDS

## Slide 2: S O S . . . ___ . . . Luminoso

## Slide 3: Material necessário
1x LED Vermelho 5mm 1x Resistor 220 ohm 1x Protoboard 2x Jumper macho-macho 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 4: Montagem

## Slide 5
// Projeto 2 - Sinal de SOS com LED
int pinoLed = 11;
void setup() {
pinMode(pinoLed, OUTPUT);
}
void loop() {
// S(...) tres pontos
for(int x=0;x<3;x++) // Repete tudo dentro das chaves tres vezes
{
digitalWrite(pinoLed,HIGH); // Acende o LED
delay(150); // Aguarda
digitalWrite(pinoLed,LOW); // Desliga o LED
delay(100); // Aguarda novamente
}
delay(200);
// O(---) tres linhas
for(int x=0;x<3;x++){
digitalWrite(pinoLed,HIGH);
delay(450);
digitalWrite(pinoLed,LOW);
delay(150);
}
delay(200);
//S(...) tres pontos
for(int x=0;x<3;x++) {
digitalWrite(pinoLed,HIGH);
delay(150);
digitalWrite(pinoLed,LOW);
delay(100);
}
delay(5000);
}

## Slide 6: Luz Oscilante

## Slide 7
O que são portas digitais e analógicas?

## Slide 8: Montagem

## Slide 9
// Projeto 3 - Brilho do LED
// configura a saída 11 como pino do LED
int pinoLed = 11;
void setup() {
// configura pino do LED como saída
pinMode(pinoLed,OUTPUT);
}
void loop(){
acendeBrilho(5);
apagaBrilho(5);
}
void acendeBrilho(int incremento){
// muda o brilho pelo loop for
for (byte value = 0 ; value < 255; value+=incremento){
// controla o brilho no pino do LED
analogWrite(pinoLed, value);
delay(30);
}
}
void apagaBrilho(int decremento){
// muda o brilho pelo loop for
for (byte value = 255; value >0; value-=decremento){
// controla o brilho no pino do LED
analogWrite(pinoLed, value);
delay(30);
}
}

## Slide 10: Semáforo

## Slide 11: Material necessário
2x LED Vermelho 5mm 2x LED Verde 5mm 1x LED Amarelo 5mm 5x Resistor 220 ohm 1x Protoboard 11x Jumper macho-macho 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 12: Montagem

## Slide 13
// Projeto 4 - Semáforo
int ledVerde = 9; // Define os pinos que serao utilizados
int ledVermelho = 8;
int carroVerde = 12;
int carroAmarelo = 11;
int carroVermelho = 10;
void setup() // Define os pinos como saidas
pinMode(ledVerde, OUTPUT);
pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
pinMode(carroVerde, OUTPUT);
pinMode(carroAmarelo, OUTPUT);
pinMode(carroVermelho, OUTPUT);
// Coloca na posição inicial. Somente o verde dos carros e o vermelho dos pedestres acesos
digitalWrite(carroVerde, HIGH);
digitalWrite(carroVerde, LOW);
digitalWrite(carroVerde, LOW);
digitalWrite(ledVerde, LOW);
digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
}

## Slide 14
void loop()
{
digitalWrite(carroVerde, HIGH); // Acende o verde dos carros e o vermelho dos pedestres
digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
delay(5000); // Aguarda 5 segundos
digitalWrite(carroVerde, LOW);
digitalWrite(carroAmarelo, HIGH); // apaga o verde dos carros e acende o amarelo
delay(3000); // aguarda mais 3 segundos
digitalWrite(carroAmarelo, LOW); // apaga o amarelo dos carros e acende o vermelho
digitalWrite(carroVermelho, HIGH);
digitalWrite(ledVermelho, LOW); // apaga o vermelho dos pedestres e acende o verde
digitalWrite(ledVerde, HIGH);
delay(5000); // aguarda mais 5 segundos
digitalWrite(ledVerde, LOW);
for(int x = 0; x<5; x++) // Pisca o vermelho dos pedestres
{
digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(ledVermelho, LOW);
delay(250);
}
digitalWrite(carroVermelho, LOW);
}

## Slide 15: Interruptor de Luz

## Slide 16: Material necessário
1x LED Vermelho 5mm 1x Resistor 220 ohm 1x Chave Táctil Push-button 1x Protoboard 400 pontos 5x Jumper Macho-macho 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 17: Interruptores

## Slide 18: Montagem

## Slide 19
// Projeto 5 - <span style="font-weight: 400">Interruptor de luz</span>
int botao = 7;
int led = 13;
bool estadoLed = 0;
void setup()
{
pinMode(botao, INPUT_PULLUP); // define o pino do botao como entrada "INPUT"
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
if(digitalRead(botao) == LOW) // Se o botão for pressionado
{
estadoLed = !estadoLed; // troca o estado do LED
digitalWrite(led, estadoLed);
while(digitalRead(botao) == LOW);
delay(100);
}
}

## Slide 20
GPPDS

## Slide 21: Servo Motor

## Slide 22: Material necessário
1x Servo 9g 1x Chave push-button 7x Jumper Macho-macho 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 23: Montagem

## Slide 24
// Projeto 8 - Acionando um Motor
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
int botao = 7;
void setup()
{
pinMode(botao, INPUT_PULLUP); // define o botão como saídas
}
void loop()
{
meuServo.attach(9);
if(digitalRead(botao) == LOW)
{
for(int angulo=0; angulo<=180; angulo++) // Aumenta o angulo do servo ate chegar em 180 graus
{
meuServo.write(angulo);
delay(10);
}
for(int angulo=180; angulo>=0; angulo--)// Diminui o angulo do servo
{
meuServo.write(angulo);
delay(10);
}
}
meuServo.detach();
}

## Slide 25: Servo Motor: Controlando

## Slide 26: Material necessário
1x Servo 9g
1x Potenciômetro 10K ohm
8x Jumper macho-macho
1x Cabo USB
1x Placa Arduino Uno

## Slide 27: Montagem

## Slide 28
// Projeto 9 - Controlando um Motor
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
int pinoPot = A0;
int valorPot;
void setup()
{
meuServo.attach(9);
}
void loop()
{
valorPot = analogRead(pinoPot);
valorPot = map(valorPot, 0, 1023, 0, 180); // mapeia os valores do potenciômetro (entre 0 e 1023) para os valores do servo (entre 0 e 180)
meuServo.write(valorPot); // manda o valor para o servo
delay(15);
}

## Slide 29: Sensor de Luz

## Slide 30: Fotoresistor

## Slide 31: Material necessário
1x LED Vermelho 5 mm 1x Resistor 220 ohm 1x Resistor 10K ohm 1x Sensor de luminosidade LDR 7x Jumper Macho-macho 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 32: Montagem

## Slide 33
// Projeto 10 - Sensor de luz ambiente
int pinoLed = 13;
int pinoSensorLuz = A0;
int valorLuz = 0;
void setup()
{
pinMode(pinoLed,OUTPUT);
}
void loop()
{
valorLuz = analogRead(pinoSensorLuz);
if(valorLuz<750)
{
digitalWrite(pinoLed,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(pinoLed,LOW);
}
delay(10);
}

## Slide 34: Dó Ré Mi

## Slide 35: Frequências

## Slide 36: Material necessário
1x Buzzer 2x Jumper Macho-macho 1x Protoboard 1x Cabo USB 1x Placa Uno

## Slide 37: Montagem

## Slide 38
// Projeto 11 - Dó Ré Mi
#define DO 262
#define RE 294
#define MI 330
#define FA 349
#define SOL 392
#define LA 440
#define SI 494
#define DO_2 523
int pinoBuzzer = 6;
int melodia[] = {
DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO_2
};
void setup() {
// configura pino do buzzer como saída
pinMode(pinoBuzzer,OUTPUT);
}
void loop() {
for(int i=0; i<8; i++)
{
tone(pinoBuzzer, melodia[i]);
delay(500);
}
}

## Slide 39: Alarme a Laser

## Slide 40: Material necessário
1x Diodo Laser
1x Resistor 10K ohm
1x LDR
1x Buzzer
9x Jumper Macho-macho
1x Cabo USB
1x Placa Uno

## Slide 41: Montagem

## Slide 42
// Projeto 12 - Alarme com sensor a laser
int pinoSensorLuz = A0;
int pinoBuzzer = 6;
int valorLuz = 0;
void setup()
{
// configura pino do buzzer como saída
pinMode(pinoBuzzer,OUTPUT);
}
void loop()
{
valorLuz = analogRead(pinoSensorLuz);
if(valorLuz<950)
{
tone(pinoBuzzer, 440);
}
else
{
noTone(pinoBuzzer);
}
delay(10);
}

## Slide 44: Luzes Coloridas

## Slide 45: Cores

## Slide 46: Material necessário
1x LED RGB 5mm
3x Resistor 220 ohm
5x Jumper Macho-macho
1x Cabo USB
1x Placa Uno

## Slide 47: Montagem

## Slide 48
int led_R = 7; // pino LED Vermelho (R)
int led_G = 6; // pino LED Verde (G)
int led_B = 5; // Pino LED Azul (B)
void setup(){
pinMode(led_R, OUTPUT); // Definimos os pinos como saida
pinMode(led_G, OUTPUT);
pinMode(led_B, OUTPUT);
apagaLed();
}
void loop(){
acendeVermelho(); // aqui fizemos uma pequena funcao que acende uma cor e apaga as outras
delay(1000);
acendeVerde();
delay(1000);
acendeAzul();
delay(1000);
apagaLed();
delay(1000);
}
void acendeVermelho(){
digitalWrite(led_R, LOW);
digitalWrite(led_G, HIGH);
digitalWrite(led_B, HIGH);
}
void acendeVerde(){
digitalWrite(led_R, HIGH);
digitalWrite(led_G, LOW);
digitalWrite(led_B, HIGH);
}
void acendeAzul(){
digitalWrite(led_R, HIGH);
digitalWrite(led_G, HIGH);
digitalWrite(led_B, LOW);
}
void apagaLed(){
digitalWrite(led_R, HIGH);
digitalWrite(led_G, HIGH);
digitalWrite(led_B, HIGH);
}

## Slide 49: Luzes Coloridas

## Slide 50: Potênciometro

## Slide 51: Material necessário
1x LED RGB 5mm
1x Potenciômetro 10K ohm
3x Resistor 220 ohm
1x Protoboard
9x Jumper Macho-macho
1x Cabo USB
1x Placa Uno

## Slide 52: Montagem

## Slide 53
int led_R = 7; // pino LED Vermelho (R)
int led_G = 6; // pino LED Verde (G)
int led_B = 5; // Pino LED Azul (B)
int pot = A0;
int valorPot;
void setup()
{
pinMode(led_R, OUTPUT);
pinMode(led_G, OUTPUT);
pinMode(led_B, OUTPUT);
apagaLed();
}
void loop()
{
valorPot = analogRead(pot); // lê o potenciômetro (de 0 a 1023)
if(valorPot >= 0 && valorPot <= 256) {// <256 apaga o LED
apagaLed();
}
if(valorPot>256&&valorPot<= 512){ // 256 a 512 acende vermelho
acendeVermelho();
}
if(valorPot > 512 && valorPot <= 768){ // 512 e 768, acende verde
acendeVerde();
}
if(valorPot > 768 && valorPot <= 1023){ //768 e 1023, acende azul
acendeAzul();
}
}
void acendeVermelho(){
digitalWrite(led_R, LOW);
digitalWrite(led_G, HIGH);
digitalWrite(led_B, HIGH);
}
void acendeVerde(){
digitalWrite(led_R, HIGH);
digitalWrite(led_G, LOW);
digitalWrite(led_B, HIGH);
}
void acendeAzul(){
digitalWrite(led_R, HIGH);
digitalWrite(led_G, HIGH);
digitalWrite(led_B, LOW);
}
void apagaLed(){
digitalWrite(led_R, HIGH);
digitalWrite(led_G, HIGH);
digitalWrite(led_B, HIGH);
}

## Slide 54: Ultrassônico

## Slide 55: Ultrassônico

## Slide 56: Material necessário
1x LED Vermelho 5mm
1x LED Amarelo 5mm
1x LED Verde 5mm
3x Resistor 220 ohm
1x Sensor Ultrassônico
1x Protoboard
12x Jumper Macho-macho
1x Cabo USB
1x Placa Uno

## Slide 57: Montagem

## Slide 58
#include <Ultrasonic.h>
#define pino_trigger 4
#define pino_echo 5
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);
#define verde = 7;
#define amarelo = 8;
#define vermelho = 9;
void setup()
{
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop(){
//Le as informacoes do sensor, em cm e pol
float cmMsec;
long microsec = ultrasonic.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
if(cmMsec<30){
digitalWrite(verde, LOW);
digitalWrite(amarelo, LOW);
digitalWrite(vermelho, HIGH);
}
if(cmMsec>30 && cmMsec<50){
digitalWrite(verde, LOW);
digitalWrite(amarelo, HIGH);
digitalWrite(vermelho, LOW);
}
if(cmMsec>50){
digitalWrite(verde, HIGH);
digitalWrite(amarelo, LOW);
digitalWrite(vermelho, LOW);
}
delay(1000);
}